Индикатор настройки

Максимальная яркость индикатора (5) означает лучшее положение настройки.

Регулятор громкости

Установите желаемый уровень громкости с помощью регулятора  (6).

Регуляторы тембра, НЧ/ВЧ

Установите желаемый тембр звука с помощью регуляторов (7).

Гнездо Антенны

Установите антенну в гнездо (8) для лучшего приема в FM-диапазоне.

Спецификация:

Питание: 4 батарейки типа АА или от сети через адаптер 6В (DC), 400 мА, центр – минус

Диапазоны: FM 87,5 – 108 МГц, AM (СВ) 520 – 1710 кГц

Выходная мощность: 1 Вт

Гнездо для подключения наушников:  3,5 мм, 32 Ом, стерео

Если в будущем Вам потребуется утилизировать устройство, обратите внимание, электротехнические устройства нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация возможна только в специально оборудованных местах. Пожалуйста, обратитесь в местные органы власти или продавцу за советом по утилизации устройства.

SANGEAN

# PR-D6

# Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации радиоприемника SANGEAN PR-D6.

Питание приемника от батареек

Откройте батарейный отсек, сдвинув крышку в направлении, указанном стрелкой. Установите 4 батарейки АА-типа в отсек. Установите на место крышку батарейного отсека.

Питание приемника от сети

Для питания приемника от сети, используйте адаптер со следующими выходными параметрами: 6В (DC), 400 мА, центр «минус». Подключите штекер адаптера в гнездо DC IN (1). При работе через адаптер, питание от батареек отключается автоматически.

Отключите адаптер от сети, если не пользуетесь приемником.

Использование наушников

Подключите наушники в гнездо (2), при этом динамик автоматически отключится.

Включение приемника, выбор диапазона

Включение приемника осуществляется одновременно с выбором диапазона (FM или AM) с помощью переключателя (3).

Настройка приемника

С помощью колеса настройки (4) настройтесь на желаемую станцию в выбранном диапазоне. В АМ-диапазоне, после настройки на станцию, поверните приемник до достижения оптимального приема.